荣德光学编码器选型指南

- 增量型编码器

1、特点：多用于长度、速度、角度、深度等传感。机械上可分为孔型和轴型。轴型编码器优势在于有更高的耐用性和更高的IP等级。孔型编码器优势在于安装方便、同轴度高等。能适应自动化控制、纺织机械、水利闸门、钢材加工、电梯、起重机械等控制场合。

实心轴编码器

| 型号 | 外径/轴径 | 分辨率 | 工作电压 | 输出接口 | 信号输出 | 转速 | 防护等级 | 工作温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RCC25S | 25/4 | 20-1200 | DC5V/8-26V | C、E | A、B、Z | 6000 | IP64 | -20-+85℃ |
| RCC30S | 30/4 | 36-1200 | DC5V/8-26V | C、E、L、F | ABZ/A-AB-BZ-Z | 6000 | IP64 | -20-+85℃ |
| RCC38S | 38/6 | 30-500 | DC5V/8-26V | C、E、L、F | ABZ/A-AB-BZ-Z | 6000 | IP64 | -20-+85℃ |
| DCC50S | 50/8 | 100-6000 | DC5V/8-26V | C、E、L、F | ABZ/A-AB-BZ-Z | 6000 | IP65 | -20-+85℃ |
| DTC58S10A | 58/10 | 100-6000 | DC5V/8-26V | C、E、L、F | ABZ/A-AB-BZ-Z | 6000 | IP65 | -20-+85℃ |
| DCC58.1S | 58/5-10 | 100-6000 | DC5V/8-26V | C、E、L、F | ABZ/A-AB-BZ-Z | 6000 | IP65 | -20-+85℃ |
| RCC58.2S | 58/6-10 | 100-6000 | DC5V/8-26V | C、E、L、F | ABZ/A-AB-BZ-Z | 6000 | IP64 | -20-+85℃ |
| RTC66S15 | 66/15 | 100-6000 | DC5V/8-26V | C、E、L、F | ABZ/A-AB-BZ-Z | 6000 | IP65 | -20-+85℃ |

半/全空心轴编码器

| 型号 | 外径/轴径 | 分辨率 | 工作电压 | 输出接口 | 信号输出 | 转速 | 防护等级 | 工作温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DCC387H/T | 38/6.8 | 30-5000 | DC5V/8-26V | C、E、L、F | ABZ/A-AB-BZ-Z | 6000 | IP54 | -20-+85℃ |
| RCC50H/T | 50/6-12 | 30-5000 | DC5V/8-26V | C、E、L、F | ABZ/A-AB-BZ-Z | 6000 | IP54 | -20-+85℃ |
| RCC58H/T | 58/6-15 | 30-5000 | DC5V/8-26V | C、E、L、F | ABZ/A-AB-BZ-Z | 6000 | IP54 | -20-+85℃ |

全空心轴编码器

| 型号 | 外径/轴径 | 分辨率 | 工作电压 | 输出接口 | 信号输出 | 转速 | 防护等级 | 工作温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REC80B | 80/18-30 | 100-5000 | DC5V/8-26V | C、E、L、F | ABZ/A-AB-BZ-Z | 6000 | IP52 | -20-+85℃ |
| REC100B30 | 100/20-30 | 100-5000 | DC5V/8-26V | C、E、L、F | ABZ/A-AB-BZ-Z | 6000 | IP52 | -20-+85℃ |
| REC100B45 | 100/30-50 | 100-5000 | DC5V/8-26V | C、E、L、F | ABZ/A-AB-BZ-Z | 6000 | IP52 | -20-+85℃ |

无磁编码器可定制，详情资料请参阅网站或拨打0431-85256891