拉线传感器

一、拉线传感器

1、高重复精度0.01%，最大量程达10m。全金属外壳设计，数字信号和模拟信号可选，结构紧凑，适用于恶劣工作环境，可以选择增重编码器和绝对式编码器。

拉线位移传感器特别适合直接导轨系统，液压气缸系统、试验机、伸缩系统、仓储位置定位、压力机械、造纸机械、纺织机械、金属板材机械、包装机械、印刷机械、水平控制仪、建筑机械等相关尺寸测量和位置控制、特别适合液压油缸的控制。完全可以代替光栅尺，其它应用场合可以控制，完全可以实现低成本的高精度测量。

增量型拉线传感器

| 型号 | 外径尺寸 | 输出类型 | 测量行程 | 分辨率 | 线性精度 | 输出接口 | 防护等级 | 工作温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RLC40D | 40*40 | 数字输出 | 0-600 | 1000-5000 | 0.05%FS | C/E/L/F | IP54 | DC5V/8-26V |
| RLC50D | 50*50 | 数字输出 | 0-1500 | 1000-5000 | 0.05%FS | C/E/L/F | IP54 | DC5V/8-26V |
| RLC63D | 63*63 | 数字输出 | 0-2500 | 1000-5000 | 0.05%FS | C/E/L/F | IP54 | DC5V/8-26V |
| RLC78D | 78*78 | 数字输出 | 0-3000 | 1000-5000 | 0.05%FS | C/E/L/F | IP54 | DC5V/8-26V |
| RLC95D | 95*95 | 数字输出 | 0-4000 | 1000-5000 | 0.05%FS | C/E/L/F | IP54 | DC5V/8-26V |

模拟型拉线编码器

| 型号 | 外径尺寸 | 输出类型 | 测量行程 | 工作温度 | 线性精度 | 输出接口 | 防护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RLC40S | 40*40 | 模拟输出 | 0-500 | DC5V12V/24V | 0.1%-0.05%FS | 0-5V/0-10V/4-20MA/0-5K/0-10K | IP54 |
| RLC50S | 50*50 | 模拟输出 | 0-1000 | DC5V12V/24V | 0.1%-0.05%FS | 0-5V/0-10V/4-20MA/0-5K/0-10K | IP54 |
| RLC63S | 63*63 | 模拟输出 | 0-1500 | DC5V12V/24V | 0.1%-0.05%FS | 0-5V/0-10V/4-20MA/0-5K/0-10K | IP54 |
| RLC78S | 78*78 | 模拟输出 | 0-3000 | DC5V12V/24V | 0.1%-0.05%FS | 0-5V/0-10V/4-20MA/0-5K/0-10K | IP54 |
| RLC95S | 95*95 | 模拟输出 | 0-4000 | DC5V12V/24V | 0.1%-0.05%FS | 0-5V/0-10V/4-20MA/0-5K/0-10K | IP54 |

多圈绝对值拉线传感器

| 型号 | 外径尺寸 | 输出类型 | 测量行程 | 分辨率 | 线性精度 | 输出接口 | 防护等级 | 工作温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RLA | 可选 | 数字输出 | 0-5000 | 13*12 | 0.055FS | SSI.CANOPEN.RS485.MODBUS | IP54 | DC5V/8-26V |