绝对式编码器

- 绝对式编码器

1、特点：光电式绝对式编码器完全采用光电结合技术，在保证产品精度的同时，增强抗干扰能力。按照使用方法可分为单线圈和多线圈式两种。单圈型编码器测量范围为0-360°，多圈型编码器测量圈数最高可达8192。

单圈绝对式编码器

| 型号 | 外径轴径 | 分辨率 | 精度 | 工作电压 | 输出接口 | 机械转速 | 防护等级 | 工作温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RDE38S | 38/6 | 10-21 | +-20’’ | DC5V+-5%/DC9-30V | RS485/RS422/RS232/SSI/BISS | 5000 | IP64 | -20（-40）-+65℃ |
| RDE50S8 | 50/8 | 10-17 | +-20’’ | DC5V+-5%/DC9-30V | RS485/RS422/PARALLEL/SSI | 5000 | IP64 | -20（-40）-+65℃ |
| RDE58S10 | 58/10 | 10-18 | +-15’’ | DC5V+-5%/DC9-30V | RS485/RS422/RS232/SSI/BISS | 5000 | IP64 | -20（-40）-+65℃ |
| RDE58T20 | 58/20 | 10-18 | +-15’’ | DC5V+-5%/DC9-30V | RS485/RS422/PARALLEL/SSI | 2000 | IP64 | -20（-40）-+65℃ |
| RDE94T30 | 94/30 | 12-20 | +-7.5’’ | DC5V+-5%/DC9-30V | RS485/RS422/RS232/SSI | 2000 | IP54 | -20（-40）-+65℃ |
| RDE108T40 | 108/40 | 12-19 | +-10’’ | DC5V+-5%/DC9-30V | RS485/RS422/RS232/SSI | 800 | IP54 | -20（-40）-+65℃ |
| RDE165T60 | 165/60 | 18-22 | -+3’’ | DC5V+-5%/DC9-30V | RS485/RS422/RS232/SSI | 800 | IP54 | -20（-40）-+65℃ |
| RDE206T | 206/60-100 | 21-24 | +-2’’ | DC5V+-5%/DC9-30V | RS485/RS422/RS232/SSI | 800 | IP54 | -20（-40）-+65℃ |

多线圈绝对式编码器

| 型号 | 外径轴径 | 分辨率 | 精度 | 工作电压 | 输出接口 | 机械转速 | 防护等级 | 工作温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RDE38S | 38/6 | 16/12 | +-20’’ | DC5V+-5%/DC9-30V | RS485/RS422/RS232/SSI | 3000 | IP64 | -40-+65℃ |
| RDE58S10 | 58/10 | 13/12 | +-15’’ | DC5V+-5%/DC9-30V | RS485/RS422/RS232/BISS/MODBUS/CANOPEN | 3000 | IP65 | -40-+65℃ |
| RDE94T30 | 94/30 | 20/12 | +-7.5’’ | DC5V+-5%/DC9-30V | RS485/RS422/RS232/SSI/MODBUS | 3000 | IP54 | -40-+65℃ |
| RDE108T40 | 108/40 | 19/12 | +-7.5’’ | DC5V+-5%/DC9-30V | RS485/RS422/RS232/SSI/MODBUS | 3000 | IP54 | -40-+65℃ |