通用编码器检验标准Q/CRD01-2013 脉冲数: 20,25,30,40,50,60,90,100,120,125,150,168,200,240,250,300,320,360,384,400,500,512,600,720,800,900,1000, 1024,1080,1200,1250,1270,1500,1600,1800,2000,2048,2160,2400,2500,3000,3125,3600,4000,4096,5000 ■ 用途及特点: 广泛用于自动控制，自动测量，遥控，计算技术以及在数控机床上作角度和纵、横坐标的测量等。 坚固，可靠性高，寿命长，耐环境性强。 输出波形与信号位置精度： ■ 机械参数： 允许最大 机械转数 启动力矩 (25℃) 轴最大负载 转动惯量 允许 角加速度 径向 轴向 6000r/min 5×10-2N.m 50N 50N 1.3×10-5N.m.s2 10000 rad/s2 ■ 环境参数： 性能代号 使用 温度 贮存 温度 耐振动 耐冲击 构造 重量 05E,05C,12E,12C,12F, 15E,15C,15F,24E,24C,24F －10～＋60℃ －30～＋70℃ 50m/S2(10~200Hz，x、y、z三方向各２小时) 980m/S2(x、y、z三个方向各2次) 防尘 0.65kg(电缆除外) 05P,05D 0～＋60℃ ■ 输出电路： ■ 接线表： 线色 输出方式 白 黑 红 绿 黄 粉 蓝 橙 屏蔽 E，C，F Vcc OV A B Z Nc Nc Nc 机壳 D，P，L Vcc OV A B Z _ A _ B _ Z 机壳